# TS-431K için;

- Cihaz üzerinde en az Annapurna Labs  1.7GHz işlemci bulunmalıdır.

- En az 1GB DDR3 RAM belleğe sahip olmalıdır.

- 512MB NAND Flash hafızaya sahip olmalıdır.

- 3.5” ve 2.5’’ Sata   II/III ve SSD özelliklerine sahip 4 disk yuvası bulunmalıdır.

- Her disk yuvası en az 16TB HDD desteklemelidir.

- Kasa yapısı TOWER kasa olmalıdır.

- En az 2 adet Gigabit RJ-45 Ethernet portu bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az 3x USB 3.2 Gen 1 port çıkışı olmalıdır.

- NAS kapasite genişletme ve depolama genişletme kasası desteği olmadır.

- UPS desteği bulunmalıdır(APC ürünlerini desteklemelidir.)

- Üzerinde HDD1, HDD2, HDD3, HDD4, LAN, USB Durumunu gösteren led sistemleri bulunmalıdır.

- Hot-swappable desteği olmalıdır.

- Sesli uyarı sistemi bulunmalıdır.

- Single disk, RAID 0 (Disk Striping), RAID 1 (Disk Mirroring), RAID 5, RAID 5+ Hot spare, RAID 6, RAID 10 ve JBOD (Linear Disk Volume) RAID modlarını desteklemelidir.

- Snapshot desteği olmalıdır.

- Bütün sistem loglarının tutulduğu, çevrimiçi kullanıcıların görüntülendiği, web arayüzü üzerinden erişilebilir bir olay günlüğü olmalıdır.

- Cihazın kendisine ait ücretsiz bir yedekleme yazılımı olmalı ve Acronis True Image, CA Brightstor ARCserve Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup Exec, LaCie Silverkeeper gibi yedekleme programları ile uyumlu çalışmalıdır.

- Dahili phpMyAdmin, Joomla, editable php.ini, sunucularına sahip olmalıdır.

- TCP/IP, DHCP Client, DHCP Server, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, DDNS, NTP protokolleri ve servisleri desteklemelidir.

- Balance-rr (Round-Robin), Active Backup, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad, Balance-tlb, Balance-alb desteği olmalıdır.

- HDCP server desteği olmalıdır.

- Dahili HDD EXT3, EXT4 dosya sistem desteği, harici bağlanan HDD’lerde FAT ve NTFS dosya sistemi desteği olmalıdır.

- iSCSI target server uygulamasını desteklemelidir.

- Çevrimiçi RAID seviye değişimi ve çevrimiçi RAID kapasite artırım özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaza harici bir disk bağladığımızda, cihaz üzerindeki bir buton sayesinde tek dokunuş ile istenilen verileri harici diske veya harici diskteki verileri cihaza kopyalayabilme özelliği bulunmalıdır.

- Kendi içerisinde bulunan bir yazılım sistemi sayesinde yazılımları güncelleme ve yazılan yeni yazılımları ekleyip çalıştırabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Windows / Mac / Linux  / Unix işletim sistemlerinden çapraz dosya paylaşımı ve merkezi yönetim yapabilmelidir.

- SNMP Desteği bulunmalıdır.

- Uzaktan FTP sunucuya erişim SSL / TLS modu ile FTP, Pasif FTP Port Sırası Kontrolü ve FTP bant genişliği kontrol özelliği bulunmalıdır.

- Yedekleme Sunucusu kullanışlı yedekleme yazılımına sahip olup programlı ve otomatik olarak eş zamanlı yedekleme yapabilmelidir.

- USB ile ağ yazıcısı paylaşılabilmelidir. (Bütün işletim sistemlerini desteklemelidir) All – in – one Yazıcısını desteklemelidir.

- Uzaktan değişim özelliği ile anında, programlanmış yedekleme yönetimi ile eş zamanlı modunu desteklemelidir.

- Kullanıcılar kendi web sayfalarını oluşturabilmeli ve web sitelerini kurabilmelidirler.

- UPnP / DLNA multimedia teknolojisini desteklemelidir. TV üzerinden saklanılan fotoğraf ve videoların paylaşımı yapılabilmelidir. DMP ile Hi-Fi sistem üzerinden müzik dinlenebilmelidir.

- TCP, UDP ve şifreli BT indirmelerini desteklemelidir. Bilgisayarsız BitTorrent / FTP / HTTP indirmelerini desteklemelidir.

- Cihaz üzerine en az 16 adet IP kamera tanıtılabilip bu kameraların kayıt sistemi olarak kullanılabilme özelliği olmalıdır. (2 adet ücretsiz cihaz üzerinde gelmeli, lisanslama ile artırım yapılıp 16 adet kadar yükseltilebilmelidir.)

- Virtual Disk Drive (Sanal Disk Alanı) desteği olmalıdır.

- Windows AD ile entegre çalışabilme özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde silinen dosyaların tutulması için ‘Network recycle bin’ desteği olmalıdır.

- Cihaz gerektiğinde gerçek zamanlı uzak replikasyon yapabilmelidir.

- Cihaz alt klasörler de dahil olmak üzere tüm klasörler için ayrı ayrı kullanıcı ve grup bazlı yetkilendirme yapabilmelidir.

- Cihaz, Amazon S3, Elephant Drive ve MyCloudNAS gibi cloud tabanlı yedekleme sistemleri ile uyumlu çalışabilmelidir.

- Cihaza USB portundan bir kablosuz adaptör bağlanarak kablosuz ağlara bağlanılabilme özelliği eklenebilmelidir.

- Cihaz arabiriminde ve dosya yapısında tam Türkçe desteği olmalıdır.

- Cihaz tek ISCSI hedefinde çoklu LUN destekleyebilmelidir.

- Cihaz, RSS beslemelerinden yayınlanan indirme işlerini otomatik olarak listeye ekleyip indirebilmelidir.

- Cihaz sunucu ve istemci bazlı yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın ISCSI LUN’larının kapasitesi çevrimiçi olarak artırılabilmelidir.

- Cihazda RTRR ve pasif FTP protokolü destekleri olmalıdır.

- Cihaz SATA III teknolojisine sahip diskler ile birlikte uyum içerisinde çalışabilmelidir.

- Cihaz oluşturulan ISCSI Lun bağlantılarını yedekleyebilmeli “Snapshot” edebilmelidir.

- Cihaz LDAP Directory Service özelliğine sahip olmalıdır.

- Arıza durumunda E-mail ve SMS ile uyarı verebilmelidir.

- Cihaz TFTP desteğine sahip olmalıdır.

- Cihaz harici harddisk yedekleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Radius sunucu özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz VPN sunucu özelliğine sahip olmalıdır.(max kullanıcı sayısı: 30)

- Cihaz Proxy sunucu özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Photo station ve Music Station özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz My Cloudnas Connect özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz Webfile Manager Cloud Sharing özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz Storage Plug and Play özelliğini destelemelidir.

- Cihaz Symform Cloud Storage Backup özelliğini desteklemelidir

- Cihaz Syslog sunucu özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz harici harddisk şifreleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Türkçe yönetim paneline sahip olmalıdır.

- Cihaz satış sonrası destek için Türkçe destek sitesine sahip olmalıdır.