4MP PLAKA TANIMA KAMERASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilecek ürünler projeye has üretilmiş ürünler olmayacak üretici firmanın standart ekipmanların dan oluşan bütünleşik IP network kamera olacaktır.

- Kamera bullet (mermi) tipinde olmalı ve plaka tanıma amaçlı kullanılabilmelidir.

- Kameranın imaj sensörü, en az 1/1.8” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın DAY / NİGHT özelliği otomatik, planlamalı ve alarm tetiği modu seçeneklerinde ayarlanabilmelidir.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide en az 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ve IR açıkken 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak 2.8 - 12mm motorize varifokal lens olmalıdır.

- Kameranın üzerindeki lens, P-iris özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hızı, en az 1~ 1/100,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın çözünürlüğü, en az 2688 x 1520 olmalıdır.

- Kamera; 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 gibi çözünürlüklerde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kameranın en az 5 akış (fifth stream) desteği bulunmalıdır.

- Kamera; H.265+, H.265, H.264+, H.264 gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera görüntüsü üzerinde, en az 4 (dört) adet mahremiyet maskesi alanı oluşturulabilmelidir.

- Kameranın en az 140dB değerinde geniş dinamik aralık (WDR- Wide Dynamic Range) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir.

- Kameranın 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera; Backlight Control (BLC), High Light Compensation (HLC), Automatic Gain Control (AGC) ve ROI fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın sisli havalarda daha net görüntü üretmek için sis önleme özelliği olmalıdır.

- Kameranın elektronik görüntü sabitleme (EIS) özelliği olmalıdır.

- Kameranın bozulma düzeltme analiz desteği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, IR ledler olmalı ve IR led menzili en az 50m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği bulunmalıdır. Kameradaki IR LED'leri, görüntü aşırı pozlamasını önlemek için gücü otomatik olarak ayarlamak için Akıllı IR işlevini desteklemelidir

- Kameranın üzerinde en az 2 adet alarm girişi ve en az 2 adet alarm çıkışı olmalıdır.

- Kamera, network ağına 10/100baseTX Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soket ile bağlanmalıdır.

- Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS ve Bonjour gibi protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada Smart Codek (Akıllı Kodek) fonksiyonu olmalıdır. Bu sayede seçilen bölge yüksek detayla kayıt edilirken, seçili alan dışında kalan bölgeler daha düşük netlikte kaydedilmelidir. Böylelikle kameranın gönderdiği veri boyutu düşürülerek bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Kamera; çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş tespiti, bölgeye giriş ihlali, bölgeden çıkış ihlali gibi analizleri desteklemelidir.

- Kameranın sahne değişimi algılama, ses istisna algılama ve netlik bozulması algılama gibi analizleri desteklemelidir.

- Kamera, yol trafiği ve araç tespiti gibi analizleri desteklemelidir.

- Kameranın plaka sınıflandırılması, ayrı alarm tetiklemesi için engelleme listesi ve izin verilenler listesi olmalıdır.

- Kamera görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kameranın canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, IPv6 protokolünü destekleyecektir.

- Kameranın IP adres filtreleme özelliği olmalıdır. Bu sayede kamera güvenliğinin sağlanması için istenmeyen kişilerin kameraya bağlanması engellenebilir.

- Kamera, RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kamera; etkinlik (hareket algılama, video kaybı v.b) durumunda FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim, TCP / Ağ bağlantısı kesildiğinde yerel depolama (SD/ SDHC/ SDXC) kaydı gibi özelliklere sahip olmalıdır.

- Kameranın NAS (NFS, SMB, CIFS) ve ANR ünitelerine kayıt yapabilme özelliği olmalıdır.

- Kamera, diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) ve ISAPI protokollerini desteklemelidir.

- Kamera, koridor modunu desteklemelidir.

- Kamera, plakasız araçları algılayabilmelidir.

- Kameranın özellikle kontrol noktasında aktif olduğu motorsikletlerin plaka tanıma desteği olmalıdır.

- Kamera; araç türü, rengi, markası gibi araç öznitelik algılama desteği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 10.000 adede kadar kara liste ve beyaz liste yapılabilmelidir.

- Kamera, online versiyon yükseltme desteği olmalıdır.

- Kamera; e-PTZ, piksel sayıcı ve aynalama gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kamera; hareket algılama, video müdahale alarmı, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yasadışı giriş, HDD dolu, HDD hatası gibi durumlarda alarm verebilmelidir.

- Kamera, en az 256 GB’lık Mikro SD/ SDHC/SDXC kart tiplerini destekleyen bellek yuvasına sahip olmalıdır.

- Kameranın CVBS analog çıkışı olmalıdır.

- Kamera, en az IP67 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, en az IK10 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kameranın muhafazasının içinde ısıtıcı (heater) olmalıdır.

- Kamera, -40° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ve PoE (IEEE802.3at) ile çalışabilecektir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 17W değerini geçmeyecektir.