2 MEGAPIXEL ANTİ KOROZYON PTZ KAMERA

- Teklif edilecek ürünler; projeye has üretilmiş ürünler olmayacak, üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik kamera olmalıdır.

- Kameranın malzemesi; asidik, tuz ve sis korozyonunu engelleyecek anti-korozyon paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/1.9” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve elektronik şekilde ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.002 Lux @ (F1.5, AGC Açıkken), siyah/beyazda 0.0002 Lux (F1.5, AGC Açıkken) olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hızı, 1~ 1/30,000 sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak 5.9mm – 135.7mm lense olmalı ve bu sayede 23x optik zoom desteklemelidir. Kamera, ayrıca, 16x dijital zoom desteği olmalıdır.

- Kamera, H.264 / MJPEG / MPEG4 gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir. Ve kameranın 3’lü akış desteği olmalıdır.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP ve PPPoE gibi network protokollerini destekleyebilmelidir.

- Kamera, en az 4 (dört) adet mahremiyet maskesi alanı oluşturulabilmelidir.

- Kamera, Electronic Image Stabilitation (EIS - Elektronik Görüntü Sabitleme) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera; Backlight Control (BLC - Arka Işık Kontrol), Electronic Shutter (ES – Elektronik Perdeleme), Automatic Gain Control (AGC – Otomatik Kazanç Kontrolü), Auto White Balance (AWB – Otomatik Beyaz Dengeleme), Defog ve HLC gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın Wide Dynamic Range (WDR - Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir. En az 120dB değerini desteklemelidir.

- Kamera, 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera, ROI özelliğini desteklemelidir. En az 24 bölgeyi ayarlayabilir özellikte olmalıdır.

- Kamera, yatay açıda 360° ve dikey açıda ise -20° to 90° açıları arasında dönebilmelidir.

- Kamera, en az 100 adet preset noktasına sahip olmalıdır.

- Kamera, Smart tracking fonksiyonunu desteklemeli, Manuel / Panorama / İzinsiz giriş tetikleyici / Hat geçişi tetikleyici / Bölge giriş tetikleyicisi / Bölge çıkış tetiği gibi modları desteklemelidir.

- Kamera, birden çok senaryo arasında devriye olduğunda akıllı izleme yapabilmelidir.

- Kamera; yüz algılama, ses sanal hat ihlali, izinsiz giriş, izinsiz çıkış, hareket algılama, kurcalama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları gibi analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kamera, görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kamera, canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera, kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, IPv6 protokolünü destekleyecektir.

- Kamera RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet SD/SDHC/SDXC girişi bulunmalı ve en az 128GB kapasiteyi destekleyebilmelidir.

- Kameranın diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 7 alarm girişi ve en az 2 alarm çıkışı olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 ses girişi ve en az 2 ses çıkışı olmalıdır.

- Kamera; G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2 / G.722 / PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet RJ45 10M/100M Ethernet portuna sahiptir.

- Kamera, -40°C ~ 65°C sıcaklık aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, 24V DC gibi enerji beslemesi ile çalışabilmelidir.

- Kameranın Hi-PoE desteği bulunmalıdır.

- Kamera, en az IP67 ve en az IK10 koruma standartlarını desteklemelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 60W değerini geçmemelidir.

- Kamera, C5-M ve NEMA-4X gibi anti korozyon standartlarını desteklemelidir.

- Kameranın TVS 4000V yıldırımdan koruma, dalgalanma koruması ve voltaj geçici koruması bulunmalıdır.

- Kameranın FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 gibi sertifikaları bulunmalıdır.