2 MEGAPIXEL SU ALTI ANTİ KOROZYON KAMERA

- Teklif edilecek ürünler; projeye has üretilmiş ürünler olmayacak, üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik kamera olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, ½.8” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve elektronik şekilde ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.001 Lux @ (F1.2, AGC Açıkken), 0.003 Lux (F2.0, AGC Açıkken), siyah/beyazda 0.0001 Lux (F1.2, AGC Açıkken), 0.0003 Lux (F2.0, AGC Açıkken) ve IR hassasiyeti ile 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hızı, 1~ 1/100,000 sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın slow shutter özelliği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak 2mm sabit lens olmalıdır.

- Kamera, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir. Ve kameranın 3’lü akış desteği olmalıdır.

- Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP ve Bonjour gibi network protokolleri destekleyebilmelidir.

- Kamera, en az 4 (dört) adet mahremiyet maskesi alanı oluşturulabilmelidir.

- Kamera, Electronic Image Stabilitation (EIS - Elektronik Görüntü Sabitleme) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera; Backlight Control (BLC - Arka Işık Kontrol), Electronic Shutter (ES – Elektronik Perdeleme), Automatic Gain Control (AGC – Otomatik Kazanç Kontrolü), Auto White Balance (AWB – Otomatik Beyaz Dengeleme), Defog ve HLC gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın Wide Dynamic Range (WDR - Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir. En az 120dB değerini desteklemelidir.

- Kamera, 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera, ROI özelliğini desteklemelidir.

- Kamera; sanal hat ihlali, izinsiz giriş, izinsiz çıkış, hareket algılama, kurcalama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları gibi analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kamera, görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kamera, canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera, kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, IPv6 protokolünü destekleyecektir.

- Kamera RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kameranın Nas (NFS, SMB, CIFS) ünitelerine kayıt yapabilme özelliği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet SD/SDHC/SDXC girişi bulunmalı ve en az 128GB kapasiteyi destekleyebilmelidir.

- Kameranın diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kameranın beyaz ışık desteği bulunmalıdır, 10 metreye kadar destekleyebilmelidir.

- Kameranın titreşim önleme (anti-flicker) ve aynalama (mirror) gibi özellikleri desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet RJ45 10M/100M Ethernet portuna sahiptir.

- Kamera, en az IP68 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -30°C ~ 60°C sıcaklık aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, 36V DC gibi enerji beslemesi ile çalışabilmelidir.

- Kameranın PoE (802.3at) desteği bulunmalıdır.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 17W değerini geçmemelidir.

- Kameranın materyali, SUS316L metal olmalıdır.