2 MEGAPIXEL PATLAMAYA DAYANIKLI HAREKETLİ KAMERA

- Teklif edilecek ürünler; projeye has üretilmiş ürünler olmayacak, üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik kamera olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/1.9” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kamera, DAY / NİGHT özelliği otomatik, planlamalı ve alarm tetiği modu seçeneklerinde ayarlanabilmelidir.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.002 Lux @ (F1.5, AGC Açıkken), siyah/beyaz görüntüde 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC Açıkken) ve IR hassasiyetinde 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hızı, 1~ 1/30,000 sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak 5.9 – 135.7mm optik lens olmalıdır.

- Kamera, üzerindeki lens sayesinde 23x optik zoom yapabilmelidir. Kameranın lensi ayrıca 16x dijital zoom yapabilmelidir.

- Kameranın odaklama (Focus) desteği bulunmalı, otomatik / yarı otomatik / manual gibi seçenekleri bulunmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 7 adet alarm girişi ve en az 2 adet alarm çıkışı olmalıdır.

- Kamera, G.711alaw / G711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera, H.264+ / H.264 / MJPEG gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir. Ve kameranın 3’lü akış desteği olmalıdır.

- Kamera, özel maskeleme fonksiyonunu desteklemeli, en az 8 programlanabilir özel maskeleme bölgesini ekleyebilmelidir.

- Kamera, PTZ fonksiyonunu desteklemeli ve en az 300 preset noktasını ekleyebilmelidir.

- Kamera, yatay (Pan) ve dikey (Tilt) dönüşler yapabilmelidir.

- Kameranın konfigüre edilebilir pan hızı 0.1°/s to 300°/s arasında olmalıdır. Kameranın pan preset hızı 540°/s olmalıdır.

- Kameranın konfigüre edilebilir tilt hızı 0.1°/s to 240°/s arasında olmalıdır. Kameranın tilt preset hızı 400°/s olmalıdır.

- Kamera, SMART Tracking özelliğini desteklemelidir.

- Kamera, network ağına 10/100baseTX Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler ile bağlanmalıdır.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE ve Bonjour gibi network protokollerini destekleyebilmelidir.

- Kamera; Backlight Control (BLC- Arka Işık Kontrol), Electronic Shutter (ES – Elektronik Perdeleme), Automatic Gain Control (AGC – Otomatik Kazanç Kontrolü), Auto White Balance (AWB – Otomatik Beyaz Dengeleme), Defog, HLC ve ROI gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın Wide Dynamic Range (WDR - Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonu olmalı, en az 120db değerini destekleyebilmelidir. Bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir.

- Kamera, 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera; sanal hat ihlali, giriş ihlali algılama, ses istisna algılama, yüz algılama, bölge giriş algılama, bölge çıkış algılama, hareket algılama, kurcalama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması ve depolama istisnaları gibi analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kamera, görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kamera, canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera, kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, IPv6 protokolünü destekleyecektir.

- Kamera RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kamera etkinlik (hareket algılama, video kaybı v.b) durumunda FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim, TCP / Ağ bağlantısı kesildiğinde yerel depolama (SD/ SDHC/ SDXC) kaydı gibi özelliklere sahip olmalıdır.

- Kameranın diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF, CGI ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kamera, 128GB’lık Mikro SD / SDHC / SDXC kart tiplerini destekleyen bellek yuvasına sahip olmalıdır.

- Kamera, en az IP68 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40°C ~ 60°C sıcaklık aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera; TUV 16 ATEX 7950X, IECEx TUR 16.0050X gibi patlamaya dayanıklı sertifikalarını desteklemelidir.

- Kamera, 100V AC – 240 V AC ve PoE+ gibi enerji beslemeleri ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 60W değerini geçmemelidir.

- Kameranın materyali, 304 çelik olmalıdır.