4 MEGAPIXEL PATLAMAYA DAYANIKLI BULLET KAMERA

- Teklif edilecek ürünler; projeye has üretilmiş ürünler olmayacak, üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik kamera olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/3” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.01 Lux @ (F1.2, AGC Açıkken) ve IR aktifken 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hızı, 1~ 1/100,000 sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak 4mm sabit lens olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 2 adet alarm girişi ve en az 2 adet alarm çıkışı olmalıdır.

- Kamera, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera; 2560x1440, 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir. Ve kameranın 3’lü akış desteği olmalıdır.

- Kamera, network ağına 10/100baseTX Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soket ile bağlanabilmelidir.

- Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP ve RTCP gibi network protokollerini destekleyebilmelidir.

- Kamera; Backlight Control (BLC- Arka Işık Kontrol), Electronic Shutter (ES – Elektronik Perdeleme), Automatic Gain Control (AGC – Otomatik Kazanç Kontrolü) ve Auto White Balance (AWB – Otomatik Beyaz Dengeleme) gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın Wide Dynamic Range (WDR - Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir. En az 120dB değerine kadar ayarlanabilmelidir.

- Kamera, 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera; sanal hat ihlali, giriş ihlali algılama, bölge giriş algılama, bölgeden çıkış algılama, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, yüz algılama, sahne değişimi algılama, bulanıklaşma algılama, hareket algılama, kurcalama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması ve depolama istisnaları gibi analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde tümleşik olarak IR ledler bulunmalıdır ve en az 30m gece görüşü desteklemelidir.

- Kamera, görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kamera, canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera, kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, IPv6 protokolünü destekleyecektir.

- Kamera RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kamera etkinlik (hareket algılama, video kaybı v.b) durumunda FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim, TCP / Ağ bağlantısı kesildiğinde yerel depolama (SD/ SDHC/ SDXC) kaydı gibi özelliklere sahip olmalıdır.

- Kameranın Nas (NFS, SMB, CIFS) ünitelerine kayıt yapabilme özelliği olmalıdır.

- Kameranın diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kamera, 128GB’lık Mikro SD / SDHC / SDXC kart tiplerini destekleyen bellek yuvasına sahip olmalıdır.

- Kamera, -30°C ~ 60°C sıcaklık aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, ATEX ve IECEx gibi patlamaya dayanıklı sertifikalarını desteklemelidir.

- Kamera, 100 VAC – 240VAC ve PoE gibi enerji beslemeleri ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 7W değerini geçmemelidir.

- Kameranın materyali, 316L çelik olmalıdır.