19’’ MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör, 19’’ boyutunda olmalıdır.

- Monitör, LED teknolojisinde olmalıdır.

- Monitörlerin çözünürlüğü, 1366 x 768 değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün arka ışık yapısı, LED yapıda olmalıdır.

- Monitörün parlaklığı, 200 cd/m² değerinde olmalıdır.

- Monitörün kontrast oranı, 600:1 değerinde olmalıdır.

- Monitörün görüntüleme açısı, 90˚ / 65˚ (yatay / dikey) değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün tepki süresi, 5 ms değerinde olmalıdır.

- Monitör, 3D-DNR (3D-Digital Noise Reduction) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Monitörün üzerinde, sinyalizasyon girişi için en az 1 adet VGA ve en az 1 adet HDMI yuvası olmalıdır.

- Monitör; çalışırken en fazla 20W, bekleme modunda en fazla ≤0.5W güç tüketmelidir

- Monitör, AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Monitörün brüt ağırlığı, 3.5kg olmalıdır.

- Monitörün birim boyutları, 445.58 × 274.99 × 44.2 olmalıdır.

- Monitör, 0˚C ~ 40˚C derece sıcaklıkta ve 5%~95% nem yoğunluğunda çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Monitörün üreticisi, uluslararası ONVIF İletişim Komite üyesi olmalıdır.