21.5’’ MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör, 21.5’’ boyutunda olmalıdır.

- Monitör, LED teknolojisinde olmalıdır.

- Monitörün çözünürlüğü, 1920 x 1080 değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün pixel aralığı, 0.248mm ×0.248mm olmalıdır.

- Monitörün arka ışık yapısı, LED yapıda olmalıdır.

- Monitörün parlaklığı, 250 cd/m² değerinde olmalıdır.

- Monitörün kontrast oranı, 1000:1 değerinde olmalıdır.

- Monitörün görüntüleme açısı, 170˚ / 160˚ (yatay / dikey) değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün tepki süresi, en fazla 5ms değerinde olmalıdır.

- Monitör; 3D Comb Filter, 3D De-interlace ve 3D-DNR (3D-Digital Noise Reduction) gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Monitörün üzerinde; en az 1 adet VGA, en az 1 adet HDMI, en az 1 adet USB ve en az 1’er olmak üzere BNC giriş/çıkış yuvaları olmalıdır.

- Monitörün üzerinde; en az 1 adet ses girişi, en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

- Monitör; çalışırken en fazla 30W, bekleme modunda en fazla ≤0.5W güç tüketmelidir

- Monitör, 12VDC güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Monitör, 0˚C ~ 40˚C derece sıcaklıkta ve 10% ~ 85% nem yoğunluğunda çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Monitör, 7 x 24 çalışabilir özellikte olmalıdır.