22’’ MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör, 22’’ boyutunda olmalıdır.

- Monitör, LED teknolojisinde olmalıdır.

- Monitörlerin çözünürlüğü, 1920 x 1080 değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün arka ışık yapısı, LED yapıda olmalıdır.

- Monitörün parlaklığı, 250 cd/m² değerinde olmalıdır.

- Monitörün kontrast oranı, 1000:1 değerinde olmalıdır.

- Monitörün görüntüleme açısı, 170˚ / 160˚ (yatay / dikey) değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün tepki süresi, 5 ms değerinde olmalıdır.

- Monitör, 3D-DNR (3D-Digital Noise Reduction) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Monitörün üzerinde, sinyalizasyon girişi için en az 1 adet VGA ve en az 1 adet HDMI yuvası olmalıdır.

- Monitör; çalışırken en fazla 30W, bekleme modunda en fazla ≤0.4W güç tüketmelidir

- Monitör, AC100-240V~(+/-10%) güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Monitörün brüt ağırlığı, 4.5kg olmalıdır.

- Monitörün birim boyutları, 511mm × 377mm × 170mm olmalıdır.

- Monitör, 0˚C ~ 40˚C derece sıcaklıkta ve 10% ~ 85% nem yoğunluğunda çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Monitörün üreticisi, uluslararası ONVIF Teknik Komite üyesi olmalıdır.