43’’ MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör, 43’’ boyutunda olmalıdır.

- Monitör, LCD teknolojisinde olmalıdır.

- Monitörlerin çözünürlüğü, 1920 x 1080 değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün piksel aralığı, 0.163 mm x0.490 mm şeklinde olmalıdır.

- Monitörün arka ışık yapısı, LED yapıda olmalıdır.

- Monitör; 3D Comb filtresi, 3D çözücü, 3D gürültü azaltma ve yüzey düzeltme gibi görüntü işleme fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Monitörün parlaklığı, 450 cd/m² değerinde olmalıdır.

- Monitörün kontrast oranı, 1200:1 değerinde olmalıdır.

- Monitörün görüntüleme açısı, 178˚ / 178˚ (yatay / dikey) değerlerinde olmalıdır.

- Monitörün tepki süresi, 8 ms değerinde olmalıdır.

- Monitörün üzerinde, sinyalizasyon girişi için en az 1 adet VGA, en az 1 adet HDMI, en az 1 adet DVI IN, en az 1 adet BNC yuvaları olmalıdır.

- Monitörün üzerinde en az 1 adet USB girişi bulunmalıdır.

- Monitör, ses giriş/çıkışa sahip olmalıdır.

- Monitörün dahili hoparlör desteği bulunmalıdır.

- Monitörün üzerinde en az 1 adet RS-232 In ve en az 1 adet RS-232 Out bulunmalıdır.

- Monitör; çalışırken en fazla 100W, bekleme modunda en fazla 0,5W güç tüketmelidir

- Monitör, AC100-240V güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Monitörün 7/24 çalışması için yüksek güvenilir bileşenlere sahip olmalıdır.

- Monitör, 0˚C ~ 40˚C arası sıcaklıkta çalışmalı ve 10% ~ 80% nem yoğunluğunda çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Monitör, -20˚C ~ 60˚C arası sıcaklıkta ve 10% ~ 80% nem yoğunluğunda depolanabilir yapıda olmalıdır.