# VİDEO YÖNETİM YAZILIMI (IVMS4200)

- Video Yönetim Yazılımı, gerçek zamanlı olarak kameralardan gelen en az 64 kameraya ait canlı görüntüleri izletebilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, ana izleme penceresi olmak üzere en az 3 yardımcı izleme penceresi ile farklı kameralara ait görüntüler yardımcı pencere üzerinden izlenebilecektir.

- Video Yönetim Yazılımı, balıkgözü kameralar için fisheye modda canlı görüntü alabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, farklı pencere dilimleme seçenekleri ile operatör yerleşim düzenini ayarlayabilmeli ve bunları kaydedebilmelidir. Bir sonraki oturum girişinde ise, kaydedilen yerleşim düzeni çağırabilmelidir.

- İzleme bilgisayarının yeniden başlaması gibi durumlarda Video Yönetim Yazılımı en son canlı izleme ekranı ile devam etmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı üzerinden canlı görüntü üzerinde PTZ kontrolü sağlanabilmelidir. Ayrıca preset, patrol gibi tanımları yapılabilmeli ve preset, patrol gibi tanımlar çağrılabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı ile 3D positioning fonksiyonu yazılım üzerinden kullanılabilmelidir. Ayrıca, kameralarda silecek bulunması durumda silecek kontrolleri kamera bazlı ve toplu olarak yazılım üzerinden sağlanabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı üzerinden toplu olarak tarih-saat güncellemesi yapılabilmelidir. Yazılımın yüklü olduğu PC’ye ait tarih ve saat cihazlara gönderilebilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı; H.264, H.264+, H.265 ve H.265+ gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Video Yönetim Yazılımının çevre güvenlik kameralarının konumlarının kolaylıkla tespiti, gelen alarmın hangi kameradan geldiğinin hızlı anlaşılabilmesi amacıyla E-map desteği olmalıdır. Yüklenecek olan resim üzerine kameralar sürükle bırak yöntemi ile konumlandırılabilmelidir. E-Map için jpeg, bmp, png gibi formatlardan en az birisi desteklenmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı üzerinde en az 256 farklı map tanımı yapılabilmelidir. Her bir grup içinde en az 1 harita olacak şekilde sistem ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameraların network parametreleri Video Yönetim Yazılımı üzerinden modifiye edilebilir olmalıdır.

- Sisteme eklenen cihazlar web ara yüzüne girmeksizin birçok konfigürasyonu Video Yönetim Yazılımı üzerinden yapılabilir olmalıdır

- Şifresi unutulan kameralara ait parola resetleme işlemi Video Yönetim Yazılımı arayüzünden yapılabilir olmalıdır.

- Kullanıcı yönetim modülü Video Yönetim Yazılımı arayüzünde olmalıdır ve kullanıcı yönetimi aynı ekran üzerinden yapılabilir olmalıdır. Sistemde en az 50 kullanıcı desteği olmalıdır ve kullanıcılara farklı yetkilendirmeler yapılabilmelidir. Örneğin A kullanıcısının playback fonksiyonunu kullanamaması ama canlı görüntü yetkisinin olması gibi.

- Video Yönetim Yazılımı tarafından hem canlı görüntü tarafında hem de playback tarafında hardware decoding fonksiyonu desteklenmelidir.

- Senkron ve asenkron playback fonksiyonu Video Yönetim Yazılımı tarafından desteklenmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, VCA kuralı izleme ekranında gösterilebilmelidir. Kullanıcı istemesi halinde pasif hale getirilebilmelidir.

- Sistemin CPU, RAM, Ağ durum bilgisi gibi bilgileri Video Yönetim Yazılımı ekranından takip edilebilir olmalıdır.

- Video Yönetim Yazılımının kullanıcının sistemi kullanmadığı durumlarda sistemi kapatmaksızın ara yüzü kilitleme özelliği olacaktır.

- Video Yönetim Yazılımı, sisteme farklı bir kullanıcının login olacağı durumda sistemi tamamen kapatmaksızın yalnızca kullanıcı değiştir fonksiyonu ile kullanıcı değişikliği yapabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, sistemin mevcut konfigürasyonu dışarı aktarılarak farklı PC’lerde yüklü olan aynı versiyon izleme yazılımlarına import edilebilir özellikte olmalıdır.

- Video Yönetim Yazılımı ile database yedeği belirlenen periyotlar içinde otomatik olarak alınabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, yapılan işlemlere ait log kaydı tutabilmelidir. Bu log kayıtları kolay yönetim için filtrelenebilmelidir. Ayrıca dışarı aktarılarak 3.parti uygulamalarda da açılabilir olmalıdır. Ancak her halükarda izleme yazılımın kendi ara yüzünden loglar takip edilebilmelidir ve belli bir tarihte dışa aktarılan log kaydı izleme yazılımının kendi ara yüzünde açılmalıdır.

- Sistemden herhangi bir anda manuel olarak çekilen fotoğraf ya da kayıt edilen videolar Video Yönetim Yazılımı üzerinden erişilebilir olmalıdır. Kullanıcı işletim sistemi içinde klasörler arasında dolaşmaksızın videolara ya da resim dosyalarına erişebilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı ile izleme ekranında 1x1, 2x2 gibi ekran modlarından daha büyük ekran modlarına geçildiğinde stream tipi otomatik olarak değişebilmelidir. Böylelikle bilgisayarın donanımlarının aşırı tüketimi engellenmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı tarafından farklı kayıt metotları belirlenebilmelidir (Sürekli kayıt, olay bazlı kayıt vb.).

- Video Yönetim Yazılımı, kameralardan gelen Main-stream veya Sub-stream kaydedebilir olmalıdır.

- Video Yönetim Yazılımının eş zamanlı izlenebilir playback sayısı en az 16 olmalıdır.

- Video Yönetim Yazılımında kayıtlı görüntülere ait ilgili tarih ve saat yazılarak doğrudan kayda gidilebilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımında normal playback, olay bazlı playback modları ile kapsamlı olarak geçmişe yönelik kaydedilen videolar izlenebilecektir.

- Video Yönetim Yazılımı, dışarıya aktarılan kayıtlı video yanında videoyu açabilecek video player ile gelmelidir.

- Playback esnasında videolar taglanabilmelidir. Taglanan videolar Video Yönetim Yazılımı üzerinden dışarıya aktarılabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımında başlangıç-bitiş tarih ve saat aralığı girilen videolar dışarı aktarılabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı ile sistemde cihazlara bağlı çevrimiçi kullanıcılar listelenebilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımına eklenecek kameralar ya da cihazlar aynı subnet altında olması durumunda toplu olarak eklenebilecektir. Ayrıca yazılım tarafından desteklenen bir template dışarı aktarılarak, kullanıcı tarafından doldurulması sonrasında aktif cihazlar sisteme eklenebilecektir.

- Video Yönetim Yazılımı, en az 2 yönlü ses desteğine sahip olmalıdır.

- Video Yönetim Yazılımı, gerçek zamanlı alarm ve olay yönetimini desteklemelidir. Kamera tarafından algılanan olaylar yazılıma düşmesi akabinde not düşülebilmelidir. Kullanıcı tarafından ele alınan alarmların rengi değişmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı ile alarm yöneticisine düşen alarmlara ait ilgili video kaydı izlenebilecektir.

- Video Yönetim Yazılımı üzerinden NVR, IP kamera, access kontrol, video intercom ve decoder gibi cihazlar yönetilebilmelidir. Decoder yönetimi için harici bir yazılım da kullanılabilecektir.

- Video Yönetim Yazılımı ile plaka tanıma kamerasının aynı marka olması halinde plaka tanıma kamerası tarafından yakalan plaka görüntüleri tarih ve saat bazlı listelenebilmelidir. Ayrıca plaka arama özelliği olmalıdır.

- Proje kapsamında yüz tanıma ya da insan tanıma çözümünün olması halinde (NVR, Server ya da stand-alone kamera bazlı.) Video Yönetim Yazılımı üzerinden yakalanan resimler listelenecektir. Yüz tanıma tarafında eşleşen resimler yazılım ekranın da listelenebilmelidir.

- Yüz tanıma çözümünde Video Yönetim Yazılımı gerçek zamanlı yüz kıyaslamalarını gösterebilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, Microsoft Windows 10 işletim sisteminde çalışabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı H.264, H.265 video sıkıştırma formatlarında 1920x1080 çözünürlükte en az 25FPS’i destekleyecektir.

- Video Yönetim Yazılımının veri tabanı çözümü SQLite/MySql/Postgresql/Mssql olabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımının sistemde kurulum esnasında oluşturulan admin kullanıcısı silinemez ve yetkileri değiştirilemez olmalıdır.

- Kameraların desteklemiş olduğu video analiz özellikleri Video Yönetim Yazılımı üzerinden yapılabilmelidir.

- Heat map ve people counting gibi video analiz sonuçları Video Yönetim Yazılımı üzerinden harici bir yazılım olmaksızın takip edilebilmelidir ve raporları alınabilmelidir.

- Kolay yönetim amacıyla kameralar gruplara atanabilmelidir. Video Yönetim Yazılımı tarafından en az 256 farklı grup oluşturulabilmelidir. Her bir grup içine en az 256 kanal atanabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı; cihaz yönetim panelinden, eklenen cihazların IP adresleri, seri numaraları, parola güçlülük durumu, network bağlantı durumu kontrol edebilmelidir. Ayrıca; ağda online olarak tespit edilen IP tabanlı aynı marka kamera, NVR gibi cihazlar belirli periyotla aktiflik durumları kontrol edilecek özellikte olmalıdır.

- Video Yönetim Yazılımının storage server desteği olmalıdır, böylelikle kayıt cihazı olmaması durumunda PC’ler kayıt cihazı gibi kullanılabilmelidir.

- Video Yönetim Yazılımı, stream media server desteğine sahip olmalıdır.