TS-328  için;

- Realtek Quad-core ARM CortexA53 (64-bit), RTD 1296, 1.4GHz işlemciye sahip olmalıdır.

- En az 2 GB DDR4 belleğe sahip olmalıdır.

- 4 GB eMMCFlash hafızaya sahip olmalıdır.

- 3 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDs özelliklerine sahip 3 disk yuvası bulunmalıdır.

- Her disk yuvası en az 14TB HDD desteklemelidir.

- En az 2 adet Gigabit RJ-45 Ethernet portu bulunmalıdır.

- Üzerinde en az  2 ADET  Type A USB 3.0  ve  1 ADET USB 2.0 (arka)çıkışı olmalıdır.

- UPS desteği bulunmalıdır(APC UPS ürünlerini desteklemelidir.)

- HDD1-2-3, LAN, Status, USB LED bulunmalıdır.

- Üzerinde Power/Status, USB One-Touch-Backup, reset butonları bulunmalıdır.

- Sesli uyarı sistemi bulunmalıdır.

- Single disk, RAID 0 (Disk Striping), RAID 1 (Disk Mirroring) ,  RAID5 ve JBOD (Linear Disk Volume) RAID modlarını desteklemelidir.

- Snapshots özelliği olmalıdır.(Min:32 snapshot)

- Bütün sistem loglarının tutulduğu, çevrimiçi kullanıcıların görüntülendiği, web arayüzü üzerinden erişilebilir bir olay günlüğü olmalıdır.

- Cihazın kendisine ait ücretsiz bir yedekleme yazılımı olmalı ve Acronis True Image, CA Brightstor ARCserve Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup Exec, LaCie Silverkeeper gibi yedekleme programları ile uyumlu çalışmalıdır.

- Dahili phpMyAdmin, Joomla, editable php.ini, SQLite ve MySQL sunucularına sahip olmalıdır.

- TCP/IP, DHCP Client, DHCP ServerCIFS/SMB (3.0), AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, SNMP, SMTP, and SMSC protokolleri ve servisleri desteklemelidir.

- Balance-rr (Round-Robin), Active Backup, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad, Balance-tlb, Balance-alb desteği olmalıdır.

- Çoklu IP desteği olmalıdır.

- Dahili HDD EXT4 dosya sistem desteği, harici bağlanan HDD’lerde EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ ve NTFS dosya sistemi desteği olmalıdır.

- iSCSI target server uygulamasını desteklemelidir.

- Çevrimiçi RAID seviye değişimi ve çevrimiçi RAID kapasite artırım özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaza harici bir disk bağladığımızda, cihaz üzerindeki bir buton sayesinde tek dokunuş ile istenilen verileri harici diske veya harici diskteki verileri cihaza kopyalayabilme özelliği bulunmalıdır.

- Kendi içerisinde bulunan bir yazılım sistemi sayesinde yazılımları güncelleme ve yazılan yeni yazılımları ekleyip çalıştırabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Windows / Mac / Linux  / Unix işletim sistemlerinden çapraz dosya paylaşımı ve merkezi yönetim yapabilmelidir.

- SNMP Desteği bulunmalıdır.

- Uzaktan FTP sunucuya erişim SSL / TLS modu ile FTP, Pasif FTP Port Sırası Kontrolü ve FTP bant genişliği kontrol özelliği bulunmalıdır.

- Yedekleme Sunucusu kullanışlı yedekleme yazılımına sahip olup programlı ve otomatik olarak eş zamanlı yedekleme yapabilmelidir.

- Arıza durumunda E-mail ve SMS ile uyarı verebilmelidir.

- USB ile ağ yazıcısı paylaşılabilmelidir. (Bütün işletim sistemlerini desteklemelidir) All – in – one Yazıcısını desteklemelidir.

- Uzaktan değişim özelliği ile anında, programlanmış yedekleme yönetimi ile eş zamanlı modunu desteklemelidir.

- Kullanıcılar kendi web sayfalarını oluşturabilmeli ve web sitelerini kurabilmelidirler.

- UPnP / DLNA multimedia teknolojisini desteklemelidir. TV üzerinden saklanılan fotoğraf ve videoların paylaşımı yapılabilmelidir. DMP ile Hi-Fi sistem üzerinden müzik dinlenebilmelidir.

- TCP, UDP ve şifreli BT indirmelerini desteklemelidir. Bilgisayarsız BitTorrent / FTP / HTTP indirmelerini desteklemelidir.

- Cihaz üzerine en az 24 adet IP kamera tanıtılabilip bu kameraların kayıt sistemi olarak kullanılabilme özelliği olmalıdır.( 2 kamera lisanlı geliyor 24 e kadar kamera kanalı ek lisans almakla kullanılır)

- Windows AD ile entegre çalışabilme özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde silinen dosyaların tutulması için ‘Network recycle bin’ desteği olmalıdır.

- Cihaz gerektiğinde gerçek zamanlı uzak replikasyon yapabilmelidir.

- Cihaz alt klasörler de dahil olmak üzere tüm klasörler için ayrı ayrı kullanıcı ve grup bazlı yetkilendirme yapabilmelidir.

- Cihaz, Amazon S3, Elephant Drive ve MyCloudNAS gibi cloud tabanlı yedekleme sistemleri ile uyumlu çalışabilmelidir.

- Cihaza USB portundan bir kablosuz adaptör bağlanarak kablosuz ağlara bağlanılabilme özelliği eklenebilmelidir.

- Cihaz arabiriminde ve dosya yapısında tam Türkçe desteği olmalıdır.

- Cihaz tek ISCSI hedefinde çoklu LUN destekleyebilmelidir.

- NAS cihazı Apple Bonjour protokolü üzerinden yazdırma işi ve yazıcı paylaşımlarını yönetebilmelidir.

- Cihaz, RSS beslemelerinden yayınlanan indirme işlerini otomatik olarak listeye ekleyip indirebilmelidir.

- Cihaz sunucu ve istemci bazlı yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın ISCSI LUN’larının kapasitesi çevrimiçi olarak artırılabilmelidir.

- Cihazda RTRR ve pasif FTP protokolü destekleri olmalıdır..

- Cihaz SATA III teknolojisine sahip diskler ile birlikte uyum içerisinde çalışabilmelidir.

- Cihaz oluşturulan ISCSI Lun bağlantılarını yedekleyebilmeli “Snapshot” edebilmelidir.

- Cihaz LDAP Directory Service özelliğine sahip olmalıdır.

- Arıza durumunda E-mail ve SMS ile uyarı verebilmelidir.

- Cihaz TFTP desteğine sahip olmalıdır.

- Cihaz harici harddisk yedekleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Radius sunucu özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz VPN sunucu özelliğine sahip olmalıdır.(max kullanıcı sayısı: 30)

- Cihaz Proxy sunucu özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz RTRR ve Rsync için Bandwith Control yapabilmelidir.

- Cihaz Photo station ve Music Station özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz My Cloudnas Connect özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz Webfile Manager Cloud Sharing özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz Storage Plug and Play özelliğini destelemelidir.

- Cihaz Symform Cloud Storage Backup özelliğini desteklemelidir

- Cihaz Syslog sunucu özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Service Binding özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz harici harddisk şifreleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Türkçe yönetim paneline sahip olmalıdır.

- Cihaz satış sonrası destek için Türkçe destek sitesine sahip olmalıdır.