PARMAKİZLİ ŞİFRELİ GEÇİŞ KONTROL ve PERSONEL TAKİP TERMİNALİ

TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

Kontrol ünitesi endüstri standardı ve ileri düzey parmak izi algoritmalarını kullanır yapıda olacaktır. LINUX işletim sistemi ile programlanmış olmalıdır.

Kontrol ünitesi personel takip amaçlı kullanıldığında personelin puantajının çıkartılabilmesi  ve yapılacak olan

İşi bir numara ile belirtebilmesi açısından gelişmiş işkodu fonksiyonuna sahip olacaktır.

Kontrol ünitesi personel takip amaçlı kullanıldığında personelin puantajının çıkartılabilmesi.

Kontrol ünitesi üzerinde dahili parmak izi okuma modülü bulunmalı, Rengi dalga boyunun çözünürlüğünü daha etkin kılmak için yeşil renkte olacaktır. Parmak izi sensörü silikonlu olmayacaktır.

Kontrol ünitesi uyarı sesleri vermelidir. Bu sesler yapılan işlerimin sonucu hakkında kullanıcıyı uyarır yapıda olmalı, istek halinde sesli uyarı sistemi iptal edilebilmelidir.

Kontrol   ünitesi; TCP/IP protokolü ile Ethernet ve USB üzerinden  bilgisayara bağlanabilir olacaktır. Cihaz bağlı kaldığı sürece Realtime olarak ekranda parmak izleri basıldığında kişileri izlemek mümkün olmalıdır.

Kontrol ünitesine sabit bir IP 'numarası atanabilecektir.

Cihaz standart olarak en az 1000 kişinin parmak izi ve 1000 125 Khz Proxmitiy kart kapasitesini tutabilir olacaktır. Hem Kart hem de parmak izi ile geçiş yapılabilmeli.

Cihaz gerektiğinde her bir kullanıcı için 10 parmak izi şablonunu kaydedebilir yapıda olacaktır.

Kontrol ünitesi üzerinden şifre veya parmak izi ile gizli menülere girilip sisteme parmak izi kaydı, IP girilebilinir olacaktır. Güvenlik amacıyla sistem yöneticisi (admin) tanımlanabilinir ve değişebilen şifreler isteğe bağlı olarak kullanılacaktır.

Kontrol ünitesi devre dışı bırakıldığında yapılan hareketleri gerektiğinde en az 8 yıl elektriksiz ortamda kendi iç belleğinde barındırabilecektir.

Kontrol ünitesi en az son 80.000 adet giriş çıkış hareketini (log) hafızasında tutabilecektir.

Kontrol ünitesinde kullanıcıların şifrelerini girebilecekleri tuş takımı mevcut olacaktır ve kontrol şifresi 5 haneye kadar çıkabilecektir.

Kontrol ünitesinde yer alan parmak izi karşılaştırma seviye tanımlaması ile parmak izinin daha rahat okunabilir olması ya da güvenliği arttırmak mümkün olacaktır.

Terminal yönetim programı aracılığıyla kontrol ünitesine en az 8 karakter mesaj (Kimlik – Ad veya Soyad) gönderilebilinecek.

Cihaz herhangi bir programa gerek kalmadan kendi üzerinden USB bellek vasıtası ile; Giriş Çıkış kaydı, personel listesi vs. raporlamaları MS excel, OpenOffice, Org, LibreOffice formatlarında çıkış verecektir.

Kontrol Ünitesi üzerinde dahili hoparlör Türkçe sesli menü ve kullanıcı kolaylığı açısından tek renkli ve çift renkli LED’li ışıklı uyarılar bulunacaktır.

Kontrol ünitesine şifre girildikten sonra kişinin parmak izi tanımlaması 1.0 saniyenin altında olacaktır.

Okuyucunun uluslar arası geçerli CE (Europen Conformity), FCC (Federal Comunications Commisions),  üreticinin ve ithalatçının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalan olacaktır.

Kontrol ünitesi yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır;

a.   Işıklı 2.8 inc TFT-LCD ekranı olacaktır.

b.   Elektrik kesintileri için opsiyonel UPS eklenebilecektir,

- Ebatları 181*136*37  olmalıdır.

- Cihaz 12V1.5A adaptör ile harici başka bir üniteye gereksinim duymadan kendi üzerinden elektrik alarak rahatça çalışabilecektir,

Parmak izi okuyucu sensorun hatalı kabul etme olasılığı 0,0001 ve hatalı reddetme olasılığı en fazla 0,01‘ i geçmeyecektir,

Kontrol Ünitesinin çalışması için ortam sıcaklığı 0°-45° derece arasında iken, çalışma ortamı nemi %20-%80 değerleri arasında olacaktır,

Parmak izi okuyucular gerektiğinde sayıları çoğaltılabilinir ve kendi aralarında iletişim kurabilir yapıda olacaktır,

Kontrol ünitesi gerektiğinde kapı kontrolü için manyetik kilitleri açabilir ya da harici zil çaldırabilecek nitelikte kendi üzerinden röle çıkışı verebilecektir.

Terminal, kolay kullanımı ve Türkçe İngilizce dil seçeneklerini destekleyecektir.